Дизельная электростанция ЭД-30 (ММЗ) -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии

|  | Основная мощность: 30 кВт / 37,5 кВА Резервная мощность: 33 кВт / 41 кВА Серия: Professional Двигатель: ММЗ Д243 Синхронный генератор: MeccAlte Eco 32-3S |
| --- | --- |
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Стандартный топливный бак 150 л Аккумуляторные батареи (АКБ) 90 А*ч Глушитель промышленный Габариты ДЭС (Д х Ш х В 2000 х 1060 х 1675 мм Масса ДЭС 1025 кг | РАСХОД ТОПЛИВА При 100% осн. мощности 10.3 л/ч При 75% осн. мощности 7.6 л/ч При 50% осн. мощности 5.1 л/ч Автономная работа (75% мощ.) 20 ч Номинальная сила тока 54 А |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы MeccAlte – итальянский производитель проверенный временем

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- производятся в Италии. У нас - никакого Китая!

- единственные импортные электрогенераторы, сертифицированные по строгим российским ГОСТам

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

- с системой независимого возбуждения AREP  – генераторы Leroy-Somer отлично выдерживают высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

- высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

Двигатели ММЗ – выносливость и неприхотливость

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выносливость, уверенный пуск и надежная работа

- лучший среди российских двигателей в соотношении цена качество

- непритязательность к качеству топлива

- увеличенный интервал между ТО – 500 моточасов

- хороший «запас» мощности и отличный прием нагрузки

- широчайшая доступность запчастей в любом регионе РФ, полная сервисная поддержка

- взаимозаменяемость запчастей с парком популярной в России автомобильной и спецтехники на двигателях ММЗ

- простота самостоятельного ремонта и обслуживания, известность конструкции двигателей для механиков

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя ММЗ Д-243 Страна производства Россия Т п двигателя дизельный, 4-тактный Номинальная мощность 56 кВт Рабочий объём двигателя 4,75 л Число, расположение цилиндров 4 -образное Диаметр цилиндра / ход поршня 130 х 140 мм Степень сжатия 14,5:1 Порядок работы цилиндров 1-4-2-3 Система управления двигател м механическая, без поддержки CAN-шины Система впрыска топлива прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором Вид наддува воздуха без наддува (атмосферный) Система охлаждения жидкостного типа Объем системы охлаждения 15 л Объем системы смазки 12 л Удельный расход топлива: при 100% ном. мощности 214 г/кВт*ч при 75% ном. мощности - г/кВт*ч при 50% ном. мощности - г/кВт*ч Расход масла на угар (100% мощн.): - относительно расхода топлива 0,5 % - удельный расход 1,1 г/кВт*ч С андартный период замены масла 500 моточасов Напряжение электросистемы 24 В Габариты двигателя, Д х Ш х В 994 х 676 х 1223 мм Масса двигателя (без масла и ОЖ) 430 кг | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель генератора MeccAlte Страна производства Италия Тип генератора переменного электрического тока 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В Номинальная сила тока 72 А Номинальная мощность 40 кВт /50 кВА Коэффициент мощности, cos φ 0,8 КПД генератора, при 100% мощ. 91,4 % КПД генератора, при 75% мощ. 92 % Система возбуждения SHUNT, опция: независимое возбуждение – AREP Автоматический регулятор напряжения (AVR) R 250 (SHUNT) / R 438 (AREP), 1-фазное считывание выходного напряжения Точность регулирования напр. ± 0,5% Допустимая перегрузка по току до 1 часа - 110% до 2 минут - 150% AREP: до 10 секунд – 300% Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное) SHUNT – не допускается AREP - 300% (3 х Inom), 10 с Обмотки генер тора 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда» Степень защиты IP23 Класс изоляции H Длина корпуса генератора 685 мм Масса генератора 385 кг |
| --- | --- |