Дизельная электростанция ЭД-520 (Scania) -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии

|  | Основная мощность: 520 кВт / 650 кВА Резервная мощность: 572 кВт / 715 кВА Серия: Premium Двигатель: Scania DC16 072A (578 kW) Синхронный генератор: MeccAlte ЕСO40-2L/4 B |
| --- | --- |
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Стандартный топливный бак 950 л Аккумуляторные батареи (АКБ) 2 x 190 А*ч Глушитель промышленный Габариты ДЭС (Д х Ш х В) 3620 х 1420 х 2200 мм Масса ДЭС 4200 кг | РАСХОД ТОПЛИВА При 100% осн. мощности 128,6 л/ч При 75% осн. мощности 95,2 л/ч При 50% осн. мощности 65,2 л/ч Автономная работа (75% мощ.) 10 ч Номинальная сила тока 936 А |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы Mecc Alte – лучшее итальянское качество

Двигатели Scania – №1 в мире по топливной экономичности

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- в среднем на 7% экономичнее ближайших конкурентов - на двигателях Cummins, Perkins, Caterpillar, MTU, Volvo Penta

- бескомпромиссная надежность - проверенная в самых экстремальных  условиях эксплуатации, в любых сферах применения. Жара, холод, пыль, влажность – дизельным генераторам Scania все по силам!

- выносливость – промышленные двигатели Scania специально спроектированы для работы ДЭС на полной нагрузке в режиме Continuous - 24 часа в сутки

- адаптация к топливу среднего качества, что крайне актуально при эксплуатации ДЭС в российских регионах

- отличная сервисная поддержка – помимо обученных специалистов Компании Дизель к Вашим услугам – одна из лучших в мире сервисных сетей Scania (1600 сервисных центров в мире и 54 - в России)

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя Scania DC16 072A (578 kw) Страна производства Швеция Тип двигателя дизельный, 4-тактный Номинальная мощность 578 кВт Рабочий объём двигателя | 16,4 л Число, расположение цилиндров 8, V-образное Диаметр цилиндра / ход поршня 130 х 154 мм Степень сжатия 16,7:1 Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8 Система управления двигателем электронная, с поддержкой CAN-шины Система впрыска топлива прямой впрыск, Scania XPI (Common-Rail) аккумуляторного типа Вид наддува воздуха турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух» Система охлаждения жидкостного типа Объем системы охлаждения 68 л Объем системы смазки 48 л Удельный расход топлива: при 100% ном. мощности 193 г/кВт*ч при 75% ном. мощности 191 г/кВт*ч при 50% ном мощности 195 г/кВт*ч Расход масла на угар (100% мощн.): - относительно расхода топлива 0,1 % - удельный расход 0,2 г/кВт*ч Стандартный период замены масла 500 моточасов Напряжение электросистемы 24 В Габариты двигателя, Д х Ш х В 1516х1182х1207 мм Масса двигателя (без масла и ОЖ) 1340 кг | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель генератора MeccAlte ЕСO40-1L/4 B Страна производства Италия Тип генератора переменного электрического тока 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В Номинальная сила тока 965 А Номинальная мощность 536 кВт / 670 кВА Коэффициент мощности, cos φ 0,8 КПД генератора, при 100% мощ. 94,8 % КПД генератора, при 75% мощ. 95 % Система возбуждения независимое возбуждение (аналог AREP) Автоматический регулятор напряжения (AVR) HVR-30,3-фазное считывание выходного напряжения Точность регулирования напр. ± 1% Допустимая перегрузка по току до 1 часа (каждые 6 ч) - 110% до 2 минут - 150% до 10 сек нд – 300% Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное) 300% (3 х Inom), 10 с Обмотки генератора 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда», тропическая защита обмоток Степень защиты IP23 Класс изоляции H Длина корпуса генератора 1241 мм Масса генератора 1536 кг |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- производятся исключительно в Италии. Никакого Китая!

- полностью автоматизированное производство

- комплектующие и материалы  высочайшего качества

- проверенная надежность, безотказная работа

- технологичный, компактный дизайн

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

- уже в стандартной комплектации – система независимого возбуждения (аналог AREP от Leroy Somer) – выдерживает высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

- высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

- Вы платите за технологии, а не за бренд!